## Slide 1: TCP/IP 프로토콜 활용
Rev.0 / 장한결 / 2020.09.04.

## Slide 2
Rev No. | Date | Performed by | Description
Rev0 | 2020.09.04 | 장한결 | First rev

## Slide 3
Client Side
  UI
  프로그램 흐름
Host Side
  UI
  프로그램 흐름 – Initiation
  프로그램 흐름 – Data 수신 시
결과물 시연

## Slide 4
1. Client Side

## Slide 5
1. Client Side
UI
조명의 밝기에 적용 될 값을 읽어 Host에 전송
촬영 버튼 누르면 전송됨
수신 데이터 분석해서 Log로 띄움
밝기 입력 창
촬영 버튼
(HOST에게 명령 전송)
응답 데이터 수신 Log

## Slide 6
1. Client Side
SendClient 프로그램 흐름도
데이터 송신
완료 명령 수신 대기 후 Log
송신 프로토콜
  프로그램 실행 시 소켓 통신 : 기 지정된 IP/Port로 연결
  버튼 클릭 시 송신
    Edit Control의 Text 읽어 전송
수신 프로토콜
  송신 후 응답 데이터 수신까지 송신 금지
  응답 데이터 수신
  명령 성공여부 확인 / Log출력

## Slide 7
2. Host Side

## Slide 8
2. Host Side
UI
명령 수신시 조명 Control, 영상촬영 자동
명령 수신시 Log만 띄움
이미지 저장 경로설정 가능
응답 데이터
수신 Log
이미지 저장
경로 설정

## Slide 9
2. Host Side
Host 프로그램 흐름도 – Initiation
Device Setting
소켓 통신 Create
Device Setting
  카메라 및 Light Controller 연결
  연결 실패 시 프로그램 종료
  연결 시 카메라는 Trigger Mode, S/W Trigger Mode ON
  ST_SetEnumReg 이용
소켓 통신 Create
  127.0.0.1 : 12000으로 소켓 통신 Open

## Slide 10
2. Host Side
Host 프로그램 흐름도 – Data 수신 시
수신 Data를 밝기로 해서 조명 Cotrol
촬영 후 bmp로 저장
응답메시지 전송
Data 수신
  밝기 명령 데이터 수신
  해당 데이터로 조명 Control
명령 수행
  수신 데이터 밝기로 조명 On
  ST_CmdReg 으로 S/W트리거 전달
  ST_GrabImageAsync 로 이미지 Grab
  Grab된 이미지 .bmp 파일로 저장
    파일명 : [연-월-일_시h분m초s][ip:수신IP_port:수신port]
    Ex) [2020-01-01_9h59m10s][ip:127.0.0.1_port:54947]
응답 메시지 전송
  실패 / 성공 여부에 따라 메시지 상이
  수신 받은 IP/Port ☞ Socket List에서 검색 후 일치 시 전송
  성공 시
    B밝기[SUCCESS]
    Ex) B20[SUCCESS]
  실패 시
    B밝기[FAIL]
    Ex) B20[FAIL]

## Slide 11
3. 결과물 시연